## Slide 1: Прогнозирование мощности ветряных электростанций на основе непараметрического алгоритма k ближайших соседей
Мангалова Е.С.
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, Красноярск
Петрунькина И.С.
Сибирский федеральный университет, Красноярск

## Slide 2: Введение
Энергосбережение входит в пятерку приоритетных направлений технологического развития в России.
С помощью альтернативных источников энергии возможно повысить энергоэффективность, способствовать рациональному использованию ресурсов.
Ветроэнергетика - одно из активно развивающихся направлений в энергетике.

## Slide 3: Введение
Эффективная эксплуатация ветряных электростанций требует решения задачи оптимизации режимов их работы в рамках единой энергетической системы.
В частности, необходимо прогнозировать мощность, генерируемую ветряной электростанцией, с целью минимизации затрат электростанций системы, использующих не возобновляемые источники энергии.

## Slide 4: Постановка задачи
7 ветряных электростанций и прогнозы ветра:
u – зональная компонента скорости ветра,
v – меридиональная компонента скорости ветра,
s – скорость ветра,
a – направление ветра.

## Slide 5: Выбор значимых факторов
Предположение: Фактор значимый, если при построении дерева регрессии (CaRT) по данному фактору было хоть одно разбиение.

## Slide 6: Выбор значимых факторов
Фактор | Электростанция |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Скорость ветра | + | + | + | + | + | + | +
Зональная компонента |  | + | + | + |  | + | +
Меридиональная компонента | + | + | + | + | + | + | +
Направление ветра |  | + |  |  | + |  | +
Год |  |  |  |  | + |  | 
Месяц |  |  |  |  |  |  | 
День месяца |  |  |  |  |  |  | 
День года | + | + |  |  | + | + | +
Час | + | + | + | + | + | + | +

## Slide 7: Обозначения

## Slide 8: Предобработка данных
Два типичных случая аномальных измерений:
Высокая мощность при слабом ветре (может быть связано с ошибками в прогнозе погоды);
Низкая мощность при сильном ветре (может быть связано как с ошибками в прогнозе погоды, так и с аномальным функционированием ветряной станции).

## Slide 9: Выбор алгоритма прогнозирования
Для предсказания мощности использован алгоритм k ближайших соседей.
Причины:
Интерпретируемость;
Алгоритм позволяет работать с циклическими факторами (порядковые номера дня в году и часа в сутках);
Алгоритм не требует повторного обучения при поступлении новых данных.

## Slide 10: Меры расстояния

## Slide 11: Модель k ближайших соседей

## Slide 12: Оптимизация параметров модели

## Slide 13: Формирование обучающих и проверочных подмножеств
1
2
48 часов
T2
36 часов
V1
48 часов
3
...
154
155
T3
...
T154
T155
T2
T3
...
T154
T155
T1
T1
T1
...
48 часов
T2
T3
...
...
...
...
...
...
48 часов
...
T154
T155
36 часов
V2
T3
...
T154
T155
T3
...
T154
T155
36 часов
T1
T2
T3
...
T154
V155
48 часов
T1
T2
T3
...
T154
...
T1
T2
T3
T154
T155

## Slide 14: Алгоритм оптимизации
Покоординатный спуск со случайным выбором стартовой точки

## Slide 15: Результаты прогнозирования

## Slide 16: Результаты прогнозирования

## Slide 17: Выводы
В работе предложен простой и эффективный алгоритм прогнозирования мощности ветряных электростанций в условиях неполной априорной информации.
Модификация кратной кросс-проверки позволяет избежать проблемы переобучения при выборе количества ближайших соседей.

## Slide 18
Спасибо за внимание